## Slide 1: DIADYNAMIC CURRENT(역동 전류)

## Slide 2: 1. 물리적 특성
Fixed Diphase(DF: 고정된 이상성 전류): 정형파를 진공관을 통과시켜 변조시킴
(1) 전류 및 파형: 50Hz의 정현파를 전파장으로 정류시킨 단속 간격이 없는 직류 분획파
(2) 전류의 감각: 세밀한 진동과 따끔거리는 세동이 빠르게 사라짐, 전류의 민감성은 MF 형태보다 덜 국한적

## Slide 3: 1. 물리적 특성
(3) 생리적 효과: 일시적 진동, 충혈, 자율신경의 진통 효과
(4) 치료적 효과: 강한 진통적 진정효과, spasm 감소, AN 자극효과, 진정효과

## Slide 4: 2) Fixed Monophase(MF: 고정된 단상성 전류)
전류 및 파형: 50Hz의 단속평류, 50Hz의 정현파를 반파장으로 전류, pulse와 interval이 각각 10ms
전류의 감각: 침투적 진동감이 강하고, 운동신경 자극역치는 상대적으로 약한 강도로도 가능, 강축을 피해야 함.
생리적 효과: 진통, 충혈, 긴장성 발생, 비경련성 장기 부종, 결합조직과 근육의 긴장성 증가, 장기의 퇴행성 부위와 염증의 국소적 진단, 척추분절과 좁은 압통점 부위(근수축 자극, 순환, 부전부위의 순환 자극)

## Slide 6: 3) Short Period: Courtes Periods(CP: 단기간의 통전시간 전류)
전류 및 파형: MF와 DF가 1초 동안 쉬지 않고 교대로 반복해서 들어오는 전류
전류의 감각: 교대 주파수는 선명하게 식별됨
생리적 효과: 진통 효과 큼, 혈액 순환 증진, 만성 통증에 좋으며 5가지 파형 중에서 혈종과 부종 흡수에 가장 효과적
치료적 효과: 외상후 질환에 있어서 진통효과에 부과된 부종 흡수와 좌골신경통

## Slide 7: 4) Long Period(LP: 긴 통전시간 전류)
전류 및 파형: 5초간의 진폭이 변조되는 DF에 이어서 10초간의 MF 전류로 구성
전류의 감각: 긴 통전시간과 진폭이 변조된 까닭으로 DF에는 강한 진동과 세밀한 세동 사이의 완만하고 급격한 변화가 있음
생리적 효과: DF의 사전치료에 이어서 실시, 급성 통증 질환에 빠르고 지속적인 진통효과, 그 외에 CP와 같다

## Slide 9: 5) Rhythme Syncope(RS: 리듬적 중력전략)
전류 및 파형: 1초간 휴식에 이어서 1초간 MF 전류가 전달
전류의 감각: 분리된 전형 파형 내에서는 매우 강력
생리적 효과: 골격근에 강한 자극과 진통효과가 있지만 신경변성이 전체적으로 없을 때에만 사용 가능
치료적 적용: 감응전류 흥분성을 위한 진단 목적으로 사용, 무용성 근약증의 경우 골격근 자극, 경결부 연화를 위해서 사용, 유착 조직의 괴리를 위해

## Slide 10: 2. 생리적 효과(1차적 효과 = 통증감소)
Masking effect(가면효과)
(1) 어떤 증상을 다른 증상으로 바꾸어 그 효과를 모르게 하는 효과
(2) 대뇌에서 못 느끼게 함
(3) 가면 효과 발생이 특징인 전류는 DF
(4) 통증 진통 방법
① 통증제거하면 진통 사라짐
② 안티프라민효과: 통증이 감각으로 바뀜
③ 얼음 마취

## Slide 11: 2. 생리적 효과(1차적 효과 = 통증감소)
2) 혈관운동 효과
(1) Diaclynamic current로서 자극은 조직 내의 histanine을 유리시키는 결과로 충혈과 혈관 확장
(2) 직접적으로 천층 조직에 일어나지만 그 결과 반사적으로 심층에서도 발생
3) 근육자극 효과: 특히 CP전류와 LP전류를 사용할 때 근 수축이 잘 일어나며 혈류 증대됨
4) 진동감의 자극 동통의 중추적 가면 효과를 일으킴

## Slide 12: 3. 적응증
연부조직 손상 – 염좌, 타박상, 상과염
관절장애 – 고정 후, 관절 염
순환장애 – Raynoid’s disease, 삼차신경통
말초신경장애 – 신경통, 신경염, 대상포진, radiculopathy

## Slide 13: 4. 금기증 (저주파 전기치료의 금기증에 준한)
심장부위
피부상처 부위
마비부위 – 강하게 적용하지 않음
돌출부위
임신한 사람의 피부

## Slide 14: 5. 적용방법(적용선택 방법)
Pain spot: 양극술 –(+) 도자는 동통점 위에 적용, (-)도자는 동통점 근방에 적용, 음극 지절 근위부 혹은 통증부를 지배하는 신경근 위에 배치
Nerve trunk: 천층 말초신경의 경로를 따라서 배치 자극되는 신경에 의해 적용부위에 얼얼한 감
Paravertebral: 두 도자를 통증부에 지배하는 신경근 level의 척추골 양측에 둔다

## Slide 15: 5. 적용방법(적용선택 방법)
4) Vasotropic application(향 혈관성 적용): 치료되어지는 순환장애부의 맥관 통로를 따라 도자 적용
5) Myo-energetic(근육 수축론적 적용): 근복의 양단에 도자 배치, 단극술로는 근육의 운동점에 한 도자가 사용되고 다른 도자는 근육 근위쪽에 배치
6) 치료부위를 통한 적용: 관절치료를 위해 관절 양측에 대면법으로 도자배치, 다양한 규격의 도자, 습기 있는 스폰지 패드 사용

## Slide 16: 6. 임상적 적용
전류의 형태
(1) DF ① 첫 치료환자에 사용
② 다른 전류 적용 전에 사용
③ 순환 장애 치료
④ 근수축에는 효과적이지 못함
⑤ 처음에는 따끔따끔, 나중에는
아무렇지도 않다

## Slide 17
(2) MF
① 근육의 경련 없는 통증치료에 사용
② DF 통전감보다 더 오래 지속, 강한 침
투적 진동감
③ 근수축은 DF보다 효과적
(3) CP
① 외상성 통증 치료
② DF기간 – 빠르게 감소되는 세밀 진동감
③ MF 기간 – 강하고 일정한 진동감
④ 충분한 강도로 율동적 근수축

## Slide 18
(4) LP
① 근육 통증 치료
② 오래 지속되는 진통효과
③ 진통치료에 있어서는 CP전류와 병용하여 사용
④ 느리게 상하강하는 DF 전류의 따끔거림, 강한 진동적인 MF기간을 느낌
(5) RS
① 근육에 파라딕 형태의 근육자극을 위해 사용
② 운동신경의 흥분성을 검사하기 위해

## Slide 19: 2) 치료강도
한정된 진동과 따끔거림, 전기 통전감이 느껴질 때까지 서서히 증가시켜야 함
통증은 느껴지지 않아야 함
3) 치료시간
(1) 전체적인 치료시간 범위는 10-12분을 초과하지 않아야 함
(2) 단일적용시는 3분간 치료
(3) DF: 3분, CP:3분, LP: 3분, MF: 1분, RS: 2분: 약 12분
4) 치료빈도: 일반적으로 6-7회, 매일 혹은 격일