## Slide 1: 의용평류전류

## Slide 2: 의용평류전류
직류전류의 기본개념을 이해하고 의용 평류전류의 생리적 효과를 토대로 적응증과 금기증을 파악한다.

## Slide 3: 정 의
: 평류전류를 이용한 전기치료의 한 방법
지속형 직류 혹은 평류 전류(smooth current), 갈바니 전류(galvanic current)
: 방향과 크기가 변하지 않고 일정
단속형직류(interrupted galvanic current): 일정하지만, 크기가 변함.
역전형직류(reversed direct current): 방향이 1초 이상의 간격으로 변함

## Slide 4: 직류의 특성
직류 = 평류(Galvanic)
: 1초 이상 한 방향으로 일정하게 흐르는 전류, 주파수 없고, 효과는 화학적 효과, 전류강도는 30㎃ 이하 사용
2) 전원
: 전지, 교류정류기 – 진공관식 정류기와 반도체 다이오드
3) 극성검사
1) 기포검사 – (+)극 산소발생, (-)극 수소발생
2) 리트머스 – (+) 산성, (-) 알카리(염기성)

## Slide 5: 1.직류전류의 물리화학적 효과
전기분해: NaCl + H20 = NaCl + HCL
(1) 양극 : Cl-, 염산과 산소 발생, 산성반응, 단백질 응고 – 착색
(2) 음극 : Na+, 수산화나트륨과 수소발생, 알카리
반응, 조직의 액화, 화학적 화상(조직의 액화, 혈
관 확장의 영향)
2) 미열효과를 목적으로 사용하지는 않는다- 치료
감각은 처음은 따끔거리는 감각, 몇 분 후 경미한
온감

## Slide 6: 2. 직류전류의 생리적 효과
국소 충혈: Galvanic hyperemia
- 양극: 혈관 수축, 음극: 혈관 이완
- 0.8㎃/㎠ 강도로 자극시 반자극 효과: 통증완화
2) 진정 및 자극 효과
(1) 운동신경: 음극에서 흥분성 증가
(2) 감각신경: 음극에서 역치 저하, 양극통전시 역치상승 – 통증 완화 이용
(3) 신경전도 속도 감소

## Slide 7: 치료 시 고려 사항
치료강도범위 – 1inch2 당 ½-1㎃로 하되 피부인내강도는 2㎃/inch2
적당한 치료강도는 0.5-1㎃/inch2
2. 치료시간 – 처음 20분, 경과에 따라 30-40분
3. 주의점 – 강도조절은 서서히 증가, 도자습도는 충분히, 도자와 피부접촉은 견고히

## Slide 8: 치 료 효 과
 | 양 극 | 음 극
물리화학적 효과 | 산성반응 | 알카리 반응
 | 미열효과 | 미열효과
생리화학적 효과 | 조직의 경화 | 조직의 연화
 | 흥분성 감소 | 흥분성 증가
 | 역치 증가 | 역치 감소
 | 진정효과 | 자극 효과
 | 통증감소 | 통증 유발
 | 혈관수축 | 혈관 확장
 | 국소 빈혈 | 국소충혈
 | 지혈 효과 | 출혈 효과

## Slide 9: 임상적 치료 양식
치료 형태
(1) 음극평류 요법(cathodal galvanism)
① 반자극 효과(counter-irritant effect)
경로1) 혈관확장→ 순환증가→ 통증의 원인인자 제거 → 통증 감소
경로 2) 직경이 큰 감각신경에 작용→ 척수의 연접 전 억제 기전 활성화 → 통증 감소
② 만성통증 완화
③ 조직 허혈로 인한 통증 완화
④ 단기간 높은 용량: 최대강도 적용(0.5-0.8㎃/㎠), 치료시간 10-20분, 치료빈도 1일 2회

## Slide 10
(2) 양극평류요법
① 통증완화 ← 허혈 부위에 농축된 H+와 K+ 제거
② 낮은 전류강도(0.15-0.25㎃/㎠)로 장시간(15-30분) 적용
③ 치료빈도: 매일

## Slide 16: 직류전류의 치료 효과
국소 순환 증진-피부의 혈관운동신경자극으로 평류 충혈이 생기고 이것은 혈관확장을 의미
영양 증진(염증산물흡수)
세포의 신진대사 촉진
반자극 효과: 통증 완화

## Slide 17: 적용 방법
접촉방식(contact method)
① 편안한 자세로 치료부위 노출 및 지지
② 치료 원리 및 경험되는 감각 설명: 따끔따끔 쑤시는 감각 → 따뜻한 감각
③ 치료부위의 검사: 피부 표면의 문제, 금속의 유무
④ 환자의 감각 구별 능력 검사

## Slide 18
⑤ 치료부위 기름기 제거, 따뜻한 적은 패드 접촉
⑥ 치료도중 움직이거나 치료기기를 만지지 않도록, 이상 감각 시 이야기를 하도록 주의를 줌
⑦ 치료 시 환자 및 전류계 관찰
⑧ 치료 종료 시: 양극 하 피부-핑크 빛, 음극 하 피부-적색, 피부와 패드를 씻어 화학물질 제거
⑨ 전극배치: 횡 방향(주로 관절), 종 방향(근육)
⑩ 적절한 전류 강도: 0.5-1㎃/inch2
⑪ 치료시간: 15-20분

## Slide 19
2) 수중 치료법(subaquatic method)
① 치료 부위가 불 균일한 윤곽이거나 광범위한
분산이 필요할 때
② 편안한 자세, 치료부위 평가 및 청결, 동통감각
평가
③ 따뜻한 욕조(galvanic baths)에 담금: 92-100℉
④ 주의사항: 물에서 다리를 들어내지 않도록 경
고(∵평류 쇼크 발생), 욕조에서 금속을 만지지 않
도록, 수면에 있는 피부 부위에 절연크림(바셀린)
⑤ 양극 평류 치료 시 장시간의 낮은 용량, 음극 평류 치료 시 단기간 높은 용량)

## Slide 20: 의용평류치료의 적응증
급성 염증, 외상: 염좌, 좌상
만성 염증성 질환(관절염, 건초염, 신경염)
통증(근육통, 신경통, 관절통)
혈관 질환(레이노드 질환)
감각 과민
정신과적 치료

## Slide 21: 의용평류치료의 금기증
열성 질환
결 핵
악성종양
출혈성 질환
피부질환: 습진, 건선
감각 소실 부위
심장 위
불 유합된 골절부위
새로 생기는 상처 조직 위
심박조정기 착용자